## Slide 1: 识物小助手
——初识图像分类

## Slide 2: 同学们认一认
你认识这些小动物吗？
Notes: 各位同学都看过动物世界，那么谁认识这是什么动物？

## Slide 3: 认一认
大象

## Slide 4: 认一认
猫咪

## Slide 5: 认一认
犀牛

## Slide 6: AI识物小助手认一认
AI认识这些小动物吗？
Notes: 下面，我们让AI认一认！

## Slide 7: 认一认
大象

## Slide 8: 认一认
猫咪

## Slide 9: 认一认
犀牛

## Slide 10: 活动一：模型训练
Notes: 想要制作这样一个识物小助手，我们得先训练AI

## Slide 11: 模型训练-图像分类
Notes: 在最新版mind+中，选择模型训练分类，使用其中的“图像分类”，就可以开始训练了！

## Slide 12: 模型训练过程
Notes: 现在我们可以根据需要，新增类别，同时对类别进行重命名，比如我希望AI能够分辨出大象，那么我可以新增一个类别，并改名为大象，同时，使用准备好的大象照片，作为训练样本，进行训练。

## Slide 13: 训练结果实时校验
Notes: 训练结束之后，在右边可以进行实时校验，右下角会输出每一种结果的准确率，我们可以使用摄像头或者上传图片进行测试。

## Slide 14: 任务：训练自己的模型
训练模型
在所给的【训练样本】文件夹中，选择3种喜欢的动物进行训练
验证模型
使用拿到的照片，对模型进行验证（也可以使用上传图片的方式进行验证）
Notes: 现在，请在我发给你们的资源文件中，选择3种自己喜欢的动物，进行训练吧！

## Slide 15: 活动二：数据推送
Notes: 训练好AI之后，我们需要把这个识别的结果推送给行空板，即数据推送。

## Slide 16: 使用MQTT协议推送数据
物联网服务器平台（SIOT）
数据接收端
通讯协议
数据（协议传输）
数据
数据（协议传输）
Notes: 推送数据，我们需要用到MQTT服务，今天我们用到的是一个名为SIOT的物联网平台，它也是基于MQTT服务的。如果把数据比作快递包裹，那么SIOT就像是菜鸟驿站——它可以收发各种数据信息。

## Slide 17: 使用MQTT协议推送数据
物联网服务器平台（SIOT）
数据接收端
通讯协议
WiFi
Notes: 说到收发信息，那必然需要一条高速公路——WiFi了！因此，在MQTT发起连接之前，要先确保网络通畅

## Slide 18: 配置MQTT和WiFi
启动SIOT
  运行 start SIoT.bat 命令（复制本机IP地址）
模型训练界面
  配置MQTT服务器地址（本机IP地址）
  复制“推送topic”
图形化编程界面
  MQTT初始化参数→物联网平台→SIoT→小齿轮
  服务器地址：本机IP地址
  topic_0：刚才复制的“推送topic”

## Slide 19: 测试验证
屏幕显示作品名称“识物小助手”
屏幕显示WiFi配置结果
屏幕显示MQTT配置结果
Notes: 依照之前所学，我们可以把连接WiFi这里做一个验证，体现在行空板屏幕上。（教师边讲边做）
下面请同学们配置MQTT，连接WiFi，最后在MQTT连接成功后，让行空板屏幕显示出“连接成功”字样。

## Slide 20: 活动三：梳理流程绘制流程图
Notes: 接下来同学们一起再看一次识物小助手的识物过程，小组讨论一下这个过程分哪几个步骤？

## Slide 21: 回顾、梳理
流程图
Notes: 结合随堂任务单，尝试画出流程图。

## Slide 22: 活动四：编写程序

## Slide 23: 4.1 基础功能实现
变量
！#￥
文字
数字类型
字符串类型
一句话：能进行运算的是数字类型，否则为字符串类型。
Notes: 根据流程图，我们可以先写一个简单的程序框架出来：初始化部分——WiFi配置连接、MQTT配置连接（鼓励学生使用屏幕输出实时进度）
MQTT发送的消息不能直接拿来使用，需要先进行一个处理，把这个消息内容变成行空板屏幕可以显示的文字，这时候就需要一个可以收集MQTT消息的盒子——变量。
在mind+中，有两种变量——数字类型和字符串类型。分别对应的是数字属性的信息和文字属性的信息，最简单的判断依据就是：能进行运算的是数字类型，否则就是字符串类型。
那么MQTT发送的消息应该属于哪种类型呢？

## Slide 24: 编写程序1.0
接收到的MQTT都要存入字符串变量中
行空板时刻在更新接收到的信息
Notes: MQTT每隔0.2秒会发送一次识别结果，所以我们想要实时显示识别的内容，需要把行空板屏幕显示变量内容放在循环中还是循环外呢？

## Slide 25: 4.2 发现问题并改进
说一说，你们小组发现了什么问题？
没有放置卡片的时候会给一个错误的结果；
识别准确率低
……
想让AI更准确的识别物体，需要提供更多的训练样本。
背景（空镜）也是可以训练的。
Notes: 同学们在创作过程中发现了哪些问题？针对这些问题我们要如何解决呢？（识别到背景/人物、识别出错）
① 识别到背景怎么办？
我是可以把背景当做一个类别，自定义其名称为“未识别到”之类即可解决；
② 识别出错怎么办？
识别准确率和样本数量成正相关，想要提升准确率，就需要增加样本数量，大家可以交换样本，重新训练模型试试。

## Slide 26: 改进
添加背景图片训练（使用摄像头拍摄）
交换动物照片，添加到训练集中，重新训练
小组展示本节课成果

## Slide 27: 进化版识物小助手（这里放视频）
Notes: 其实这个识物小助手还不是完全体，给大家看看它的进化体

## Slide 28: 进化版识物小助手
语音识别
语音合成
按键控制
……
Notes: 那么它都有哪些不一样呢？下节课我们来一探究竟！

## Slide 29: 课程回顾